## Slide 1: 2. Bölüm – Temel Devre Elemanları ile Deneyap Kart ve Kodlama Aracı Arduino IDE

## Slide 2: 1.1 Gözle ve Uygula - Breadboard, Seri/Paralel Bağlantı, Analog/Dijital Veri ve Pinler
Malzeme Listesi
Deneyap Kart
Breadboard
Bağlantı kabloları
220 ohm direnç
Kırmızı LED

## Slide 3: Seri bağlantı
Seri devrelerde akım devredeki elemanlardan tek bir hat üzerinden geçerler. Akım her bir eleman üzerinden geçer ve bu elemanlar akıma karşı direnç gösterirler. Bu nedenle devrede oluşan direnç artar. “Ohm kanunu” üzerinden düşünecek olursak “V=IxR”de voltaj sabitken, direnç artacağı için devre üzerinden geçecek akım azalacaktır.

## Slide 4: Paralel bağlantı
Paralel devrelerde devre elemanları birbirine paralel olarak bağlanır ve buna bağlı olarak direnç azalır. Gerilim sabitken direncin azalması sonucunda devre üzerinden geçecek akım artacaktır.

## Slide 6: Analog- Dijital Veri ve Pinler
Analog veri, zamana göre sonsuz bir değer alan veri türüdür.
Dijital veri genel olarak “var” (1) veya “yok” (0) bilgisinden oluşur.
D0-D15 pinleri ‘0’ iken 0V, ‘1’ iken 3.3V.
“A0, A1, A2, A3, A4 ve A5” analog giriş pinleridir.
Analog pinler, bazı sensörler ve diğer devre elemanlarından gelen analog veriyi Deneyap Kart’a 0 ile 4095 arasında bir değer alarak aktarırlar. Deneyap Kart üzerindeki analog pinlerden A0 ile A3 arasındaki pinler sadece giriş pini olarak kullanılırken, A4 ve A5 pinleri dijital giriş/çıkış pini olarak da kullanılabilir.
Analog çıkış sağlamak için ise Deneyap Kart üzerinde “DAC1 ve DAC2” pinleri bulunmaktadır. Bu pinler aracılığı ile 0V ile 3.3V aralığında analog sinyal çıkışı alınabilir. Bu pinler aynı zamanda dijital giriş/çıkış pini olarak da kullanılabilir.

## Slide 8
PWM: Deneyap Kart üzerinde analog çıkış verebilmek için tüm dijital pinler (D0 - D15) “0 ile 255” arasında değerler alarak ve dijital çıkışın frekansını arttırarak analog bir pin gibi davranırlar. Bu çıkışlara “PWM (Darbe Genişlik Modülasyonu)” çıkışları denir. Deneyap Kart üzerindeki dijital pinlerin analog çıkışı için PWM pini olarak kullanılabilmeleri için kodlama esnasında kanal ataması gibi ekstra ayarlamalar yapılması gerekmektedir. Bunlara ek olarak Deneyap Kart üzerindeki D0 ve D1 pinleri aynı zamanda PWM0 ve PWM1 pinleri olarak ek bir kodlama ayarı gerektirmeksizin PWM pini olarak analog çıkş için kullanılabilirler.
PWM pinlerinin kullanımına ilişkin bir örnek verilecek olursa normalde bu pinler dijital çıkış (0-3.3V, HIGH-LOW vb.) üretmesine karşın bu pinlere bağlı olan LED’lerin parlaklığı analog çıkış verecek şekilde ayarlanabilir.

## Slide 12: 1.2 Uygula- LED Parlaklığı (Öğrenci 1)
Malzeme Listesi
Deneyap Kart
Breadboard
Bağlantı kabloları
330 ohm direnç
Kırmızı LED

## Slide 13
Amaç: Deneyap Kart’ın D6 nolu pinini (PWM olarak) kullanarak bu pine bağlı olan LED’in parlaklığını 3 saniye içerisinde maksimuma ulaştırıp; daha sonraki 3 saniye içerisinde de söndüren uygulamayı gerçekleştirmektir.

## Slide 17: 1.4 Gözle ve Uygula – Buzzer (Öğrenci 2)
Malzeme Listesi
Deneyap Kart
Breadboard
Bağlantı kabloları
100 ohm direnç
Buzzer

## Slide 20
Notaların Frekans (Hz) Karşılıkları
DO RE Mİ FA SOL LA Sİ DO (ince)
262 294 330 349 392 440 494 523
C (Do), D (Re), E (Mi), F (Fa), G (Sol), A (La), B (Si), C_ (ince Do)

## Slide 21: diziler
Diziler, aynı türden bilgileri saklamak için kullanılan veri yapılarıdır.
Belirli sayıda aynı türden veriyi bellekte saklamak için kullanılan değişkenler listesinden oluşur.
Dizilerin tanımlanmasında köşeli parantezler kullanılır. ( [ ] )
Dizi içerisindeki elemanlara yine köşeli parantezler ile erişim sağlanır.
Dizilerde ilk elemanın sayımının sıfırdan (0) başlar.

## Slide 23: 1.6 Gözle ve Uygula - Potansiyometre ile LED parlaklığını ayarlama ve Seri Haberleşme (Öğrenci 2)
Malzeme Listesi
Deneyap Kart
Breadboard
Bağlantı kabloları
Buzzer
10K Potansiyometre

## Slide 24: potansiyometre
Potansiyometre, dışarıdan gelen fiziksel müdahaleler ile değeri değiştirilebilen dirençlerdir. Potansiyometrenin iki görevi bulunur. Bu görevler direnç ayarlama (ayarlı direnç) ve voltaj bölmedir.
Potansiyometre ayarlı direnç olarak kullanmak istenirse 1 ve 2 numaralı bacakları kullanılarak devreye bağlanır.
Potansiyometre voltaj bölücü olarak kullanılmak istenirse bir güç kaynağının (3.3V olduğu varsayılsın) “+” ucu 1 numaralı bacağa, “-“ (GND) ucu ise 3 numaralı bacağa bağlanır. Çıktı değeri 2 numaralı bacaktan alınır.

## Slide 27: 1.7 Gözle ve Uygula – Buton Kontrollü LED Yakma (Öğrenci 1)
Malzeme Listesi
Deneyap Kart
Breadboard
Bağlantı kabloları
Kırmızı LED
Buton
220 Ohm direnç
10K Ohm direnç

## Slide 28
Deneyap Kart üzerinden “3.3V” pinine verilmiştir, diğer bacağı ise D0 pinine bağlanmıştır. Butona basıldığında D0 pinine “1” bilgisi iletilecektir. Bu pinden gelen “1” değeri okutulabilir. Fakat bu bağlantının çeşitli sakıncaları bulunmaktadır. Deneyap Kart bu bağlantı ile butondan gelen değerleri yanlış okuyabilir. Yanlış okumaları engellemek için pull down direnç bağlantısı yapılmalıdır.
Pull down direnç bağlantısı yandaki resimde gösterilmiştir. Butonun bacağına “10K Ohm” bir direnç ile GND bağlantısı yapılmıştır. Bu bağlantı sayesinde butona basılmadığında “0” değeri D0 pinine gönderilecektir. Böylece butona basıldığında D0 pinine “1”; butona basılmadığında D0 pinine “0” bilgisi gönderilmiş olur.

## Slide 30: 1.8 Uygula – Buton ile Soldan-Sağa ve Sağdan-Sola Hareket Eden LED Uygulaması
Malzeme Listesi
Deneyap Kart
Breadboard
Bağlantı kabloları
Kırmızı LED
Buton
220 Ohm direnç
10K Ohm direnç

## Slide 33: 2.1 Tasarla- Bir Buton Dört Hareketli LED Uygulaması
Bu etkinlikte 4 adet LED bir buton tarafından çalıştırılacaktır. Devrede butonun basılma şekline göre LED’ler ile animasyon yapılacaktır. Devrenin çalışma şekli aşağıdaki gibi olmalıdır:
(i) Butona birinci defa basıldığında 1, 2, 3 ve 4 numaralı LED’ler sırasıyla yanıp söner. Devamında sadece 1 numaralı LED yanar ve yanık kalır.
(ii) Butona ikinci defa basıldığında 1, 2, 3 ve 4 numaralı LED’ler sırasıyla yanıp söner. Devamında sadece 2 numaralı LED yanar ve yanık kalır.
(iii) Butona üçüncü defa basıldığında 1,2,3 ve 4 numaralı LED’ler sırasıyla yanıp söner. Devamında sadece 3 numaralı LED yanar ve yanık kalır.
(iv) Butona dördüncü defa basıldığında 1,2,3 ve 4 numaralı LED yanıp söner. Devamında sadece 4 numaralı LED yanar ve yanık kalır.
(v) Butona beşinci defa basıldığında bütün LED’ler söner ve butona bir defa basılmış gibi birinci adımdan yeniden başlanır.

## Slide 36: 2.3 Tasarla- Butonlar ile Piyano Yapımı
Bu etkinlikteki amaç setler içerisinde yer alan butonları ve Buzzer’ı kullanarak bir piyano tasarlamaktır. Bunun için C (Do), D (Re), E (Mi), F (Fa), G (Sol), A (La), B (Si), C_ (ince Do) notalarının her birinin frekans değerlerini çalacak şekilde butonlar ve Buzzer ile Denayap Kart bağlantıları gerçekleştirilerek devre kurulur

## Slide 39: 3. ADIM: DEĞERLENDİR
Devreler oluşturulurken neden farklı dirençler kullanıldı?
Devrelerin fiziki kurulumunda en fazla nerelerde zorlandınız?
Program algoritmalarını oluştururken hangi süreçlerde zorlandınız?
Arduino IDE içerisinde yazılan kodlarda “#for” deyiminin kullanılmasının avantajları nelerdir?
Arduino IDE içerisinde yazılan kodlarda “#if-else” deyiminin kullanılmasının avantajları nelerdir?